青岛金泰表面工程有限公司

土壤自行监测计划

青岛金泰表面工程有限公司位于青岛开发区电镀工业园内，是园区的承建者和管理者，专门处理园区内企业产生的电镀废水。青岛开发区电镀工业园占地面积相对较少，为满足地方电镀企业集中发展要求，园区企业采用多层和高层模式分布，一定程度上缩小了土壤污染的可能性。电镀企业生产车间的地面采取了多层防腐防渗措施，墙面一定高度均铺贴了玻璃钢进行防腐防渗处理。园区企业均设有自己的试剂库，并严格按照《危险化学品安全管理条例》等相关要求铺贴玻璃钢、设置围堰等防腐防漏措施，防止泄漏物料污染土壤环境。从电镀车间到园区污水站，配套建设有废水管线和收集池，总容纳约为3100m³，在遇到突发环境事件时可作为应急池。污水站、收集池及危废库均铺贴有玻璃钢进行防腐防渗。全园区路面进行硬化处理，按要求进行隐患排查工作，开展土壤自行监测工作。

6月18日，我公司接到青岛市环保局西海岸新区分局的通知，要求全区土壤污染重点监管单位每年至少开展1次土壤环境监测、2次地下水环境监测（丰水期和枯水期各1次），监测项目包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中45项常规因子和全部特征污染因子。根据这一指示我公司立即调整今年的检测计划如下：

6月份我园区已完成第三方土壤和地下水的取样工作，监测项目如下：

| 目标环境 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、总铬、氰化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a, h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘共计49项 | 次/年 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） |
| 地下水 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、六价铬、氰化物、铁、锰、铜、锌、铝、镍、银、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯共计39项 | 每年丰水期 (5月-9月) 和枯水期 (12月-2月) 各1次 | 地下水质量标准(GB/T14848-2017) |

6月份属于丰水区，计划2020年12月份对园区地下水进行第二次枯水期的检测。

监测点位：

注：      为土壤监测点位

为地下水监测点位

青岛金泰表面工程有限公司

2020年6月23日

# Text boxes

黄 河 东 路

4#生产楼

2

★2

★1

3#生产楼

1#生产楼

★3

危废库

污水池

污水站

循环

经济楼

1

★4

科 研 楼

★