青岛金泰土壤污染自行监测方案

青岛金泰表面工程有限公司位于青岛开发区电镀工业园内，是电镀工业园的承建者和管理者。

公司的基本情况如下：

工业园占地面积为17443.3平方米，相对较小，全园区路面均进行了硬化。为满足地方电镀企业集中发展要求，我园区采用多层和高层模式分布，现有建筑面积约32000平方米，有20多家电镀企业入驻。镀种主要有镀锌、镀铜、镀镍、镀铬以及镀金银。工业园为每层车间的地面铺贴了玻璃钢，防止腐蚀和渗漏，并配备了含铬、含镍、综合和含氰四类生产废水排放管道，管道均采用防腐防渗的PVC材质。每栋生产楼楼前有各类废水的集水池，集水池表面采用玻璃钢进行防腐防渗。各企业根据自己的生产工艺，保留相应的排放口，废水经排放管道进入相应的集水池，每类废水的集水池之间用管道连接，最终进入污水站进行处理达标后排放。

污水站位于电镀工业园区东南角。园区对含有不同重金属的废水进行分类收集、分质处理。站内现设有4套污水处理系统，分别为含铬废水处理系统一套，处理能力为80m3/h。含氰废水处理系统一套，处理能力为80 m3/h。含镍废水处理系统一套，处理能力为80 m3/h。综合废水处理系统一套，处理能力为80m3/h。各类废水经分类处理后会再次进行二次深度处理。进一步降低废水中污染物的含量。污水处理过程均由电器自动控制，通过pH计、ORP自动调节仪表感知废水的pH和氧化还原反应电位，并将信号传输至PLC系统，系统感知后启动加药泵，自动加药，当废水的pH或电位达到设定值，自动停止加药，这样既保证了废水的处理，又防止药品加入过量，节约成本。

根据《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定，园区设置了试剂库及危废库，并按要求设有围堰和防腐防渗措施。各企业在生产线底部安装了PVC接水槽，并连接排水管直接通到相应的废水排放口，企业产生的废水可以直接排到相应的集水池中，避免地面产生积水。这样一是杜绝了电镀废水对车间地面及土壤的腐蚀，二是当有大量泄漏等异常情况发生时可以及时发现，及时采取措施。综上所述，园区除了绿化带有部分土壤裸露，其余部分均做好了防腐防渗漏措施。

6月18日，我公司接到青岛市环保局西海岸新区分局的通知，要求全区土壤污染重点监管单位每年至少开展1次土壤环境监测、2次地下水环境监测（丰水期和枯水期各1次），监测项目包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中45项常规因子和全部特征污染因子。根据这一指示我公司立即调整今年的检测方案如下：

6月份我园区已完成第三方土壤和地下水的取样工作，监测项目如下：

| 目标环境 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、总铬、氰化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a, h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘共计49项 | 次/年 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（GB36600-2018） |
| 地下水 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、六价铬、氰化物、铁、锰、铜、锌、铝、镍、银、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯共计39项 | 每年丰水期 (5月-9月) 和枯水期 (12月-2月) 各1次 | 地下水质量标准(GB/T14848-2017) |

6月份属于丰水区，计划2020年12月份对园区地下水进行第二次枯水期的检测。

监测点位：

注：      为土壤监测点位

为地下水监测点位

青岛金泰表面工程有限公司

2020年6月23日

# Text boxes

★