# 自行监测方案

企业名称：青岛金泰表面工程有限公司

青岛金泰表面工程有限公司自行监测方案

# 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》和《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》的规定，制定本企业自行监测方案。

# 一、基本情况

# 青岛金泰表面工程有限公司是青岛开发区电镀工业园的建设者和管理者，工业园占地面积17443.3平方米，注册资本1000万元，园区总投资约2.0亿元，其中环保投资3000多万元。金泰将园区内生产厂房租赁给各企业，并对废水治理、水电供应、房屋、管线等基础设施、公共环境、公共卫生及其它公共设施均实行统一管理，设立环保办专项管理园区污水处理、危废等环保事项，而生产经营、人事、业务、安全以及生产过程中产生的废气由各个企业自行管理。

# 园区产生的危险废物主要有污水处理过程产生的污泥、电镀企业产生的电镀槽渣、废过滤材料、化工原料包装物等。工业园建有危废库，最大贮存能力约为120吨，都已经做好了防腐防渗、防雨淋措施。园区企业与工业园签署了《危废代处置协议》，根据协议内容企业危废由各自车间的危废暂存区不定期交由园区危废库，统一委托有资质的危废处置单位进行处置。

| 企业名称 | 青岛金泰表面工程有限公司 | 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业规模 | 小型 | 社会信用代码 | 91370211163860662Q |
| 中心经度 | 120°10′35.11″ | 中心纬度 | 36°1′36.01″ |
| 法定代表人 | 薛泰旭 | 注册类型 | 有限责任公司 |
| 企业注册地址 | 山东省青岛市黄岛区黄岛街道黄河东路139号 | 企业生产地址 | 山东省青岛市黄岛区黄岛街道黄河东路139号 |
| 企业生产情况 | 我公司无生产产品，主要经营电镀园区的污水集中处理工作 | 设计规模 | 320m3/h |
| 环评批复文号 | 青环发[2003]231号 青环审[2014]12号 | 联系方式 | 86106716 |

# 二、企业监测指标、执行标准及限值

## 1、废水

| 废水类别 | 污染治理工艺 | 排放去向 | 污染物种类 | 标准值mg/L | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属混合废水 | 化学沉淀法处理技术 | 进入城镇污水处理厂 | pH值 | 6-9无量纲 | GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
|  |  |  | 总铜 | 0.5 |  |
|  |  |  | 总锌 | 1.5 |  |
|  |  |  | 氰化物 | 0.3 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 10 |  |
|  |  |  | 总铁 | 3.0 |  |
|  |  |  | 总铝 | 3.0 |  |
|  |  |  | 总银 | 0.3 |  |
|  |  |  | 化学需氧量 | 500 | 污水综合排放标准GB8978-1996 |
|  |  |  | 悬浮物 | 400 |  |
|  |  |  | 石油类 | 20 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 45 | 环评批复 |
|  |  |  | 总锡 | 5.0 |  |
|  |  |  | 总氮 | 70 |  |
|  |  |  | 总磷 | 8 |  |
| 含铬废水 | 化学还原法处理技术 | 进入城镇污水处理厂 | 六价铬 | 0.2 | GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
|  |  |  | 总铬 | 1.0 |  |
| 含镍废水 | 化学沉淀法处理技术 | 进入城镇污水处理厂 | 总镍 | 0.5 | GB 21900-2008《电镀污染物排放标准》 |
| 初期雨水 | 初期雨水收集池 | 进入城市下水道（再入江河、湖、库） | pH值 | 6-9无量纲 | 流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018 |
|  |  |  | 悬浮物 | 20 | 流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域DB37/3416.5-2018 |

## 2、废气

| 序号 | 污染物种类 | 标准值(mg/m3) | 执行标准 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 0.2 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 无组织排放 |
| 2 | 硫酸雾 | 1.2 |  |  |
| 3 | 铬酸雾 | 0.006 |  |  |
| 4 | 氰化氢 | 0.024 |  |  |
| 5 | 氮氧化物 | 0.12 |  |  |
| 6 | 氟化物 | 0.02 |  |  |
| 7 | 颗粒物 | 1.0 |  |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 6.0 | 挥发性有机物无组织排放控制标准GB 37822-2019 |  |
| 9 | 挥发性有机物 | 2.0 | 挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业DB37/2801.7-2019 |  |
| 10 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 |  |

## 3、噪声、土壤和地下水的情况

| 类别 | 污染物种类 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 稳态噪声 | 昼间65dB(A) 夜间55 dB(A) | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-20083类 |
| 土壤 （单位:mg/kg） | pH值 | / | 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） GB36600-2018 第二类用地筛选值 |
|  | 总铬 | / |  |
|  | 总镍 | 900 |  |
|  | 总铜 | 1800 |  |
|  | 总锌 | / |  |
|  | 总银 | / |  |
|  | 总汞 | 38 |  |
|  | 总镉 | 65 |  |
|  | 总铅 | 800 |  |
|  | 砷 | 60 |  |
|  | 总锡 | / |  |
|  | 六价铬 | 5.7 |  |
|  | 氰化物 | / |  |
|  | 四氯化碳 | 2.8 |  |
|  | 氯仿 | 0.9 |  |
|  | 氯甲烷 | 37 |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
|  | 二氯甲烷 | 616 |  |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
|  | 四氯乙烯 | 53 |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
|  | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
|  | 氯乙烯 | 0.43 |  |
|  | 苯 | 4 |  |
|  | 氯苯 | 270 |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
|  | 乙苯 | 28 |  |
|  | 苯乙烯 | 1290 |  |
|  | 甲苯 | 1200 |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
|  | 邻二甲苯 | 640 |  |
|  | 硝基苯 | 76 |  |
|  | 苯胺 | 260 |  |
|  | 2-氯酚 | 2256 |  |
|  | 苯并[a]蒽 | 15 |  |
|  | 苯并[a]芘 | 1.5 |  |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 15 |  |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 151 |  |
|  | 䓛 | 1293 |  |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |  |
|  | 萘 | 70 |  |
| 地下水 （单位mg/L） | 色度 | 25 | 地下水质量标准 GB/T14848-2017 Ⅳ类 |
|  | 嗅和味 | 无 |  |
|  | 浑浊度 | 10 |  |
|  | 肉眼可见物 | 无 |  |
|  | pH | 5.5~6.5 8.5~9.0 |  |
|  | 总硬度 | 650 |  |
|  | 溶解性总固体 | 2000 |  |
|  | 硫酸盐 | 350 |  |
|  | 氯化物 | 350 |  |
|  | 六价铬 | 0.10 |  |
|  | 氰化物 | 0.1 |  |
|  | 总锡 | / |  |
|  | 总铬 | / |  |
|  | 铁 | 2.0 |  |
|  | 锰 | 1.5 |  |
|  | 铜 | 1.5 |  |
|  | 锌 | 5 |  |
|  | 铝 | 0.50 |  |
|  | 镍 | 0.10 |  |
|  | 银 | 0.10 |  |
|  | 挥发性酚类 | 0.01 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |  |
|  | 耗氧量 | 10 |  |
|  | 氨氮 | 1.5 |  |
|  | 硫化物 | 0.1 |  |
|  | 钠 | 400 |  |
|  | 总大肠菌群 | 100 |  |
|  | 菌落总数 | 1000 |  |
|  | 亚硝酸盐 | 4.8 |  |
|  | 硝酸盐 | 30 |  |
|  | 氟化物 | 2.0 |  |
|  | 碘化物 | 0.5 |  |
|  | 汞 | 0.002 |  |
|  | 砷 | 0.05 |  |
|  | 硒 | 0.1 |  |
|  | 镉 | 0.01 |  |
|  | 铅 | 0.10 |  |
|  | 三氯甲烷 | 0.3 |  |
|  | 四氯化碳 | 0.05 |  |
|  | 苯 | 0.12 |  |
|  | 甲苯 | 1.4 |  |

三、监测内容

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 采样方法 | 监测方法 | 检出限 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 监 测 指 标 （单位mg/L） | 六价铬 | 含铬废水处理设施口 | / | 自动监测 | / | 0.004 | 六价铬在线分析仪 | 设备发生故障时开展手工监测，每天不少于4次 |
|  | 总铬 | 含铬废水处理设施口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.03 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 流量 | 含铬废水处理设施口 | / | 自动监测 | / | / | 流量计 | / |
|  | 总镍 | 含镍废水处理设施口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.001 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 流量 | 含镍废水处理设施口 | / | 自动监测 | / | / | 流量计 | / |
|  | 总铜 | 总排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.006 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 总锌 | 总排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.004 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 总氰化物 | 总排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | 0.004 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总银 | 总排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.02 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 总铝 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.07 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 总铁 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ776-2015 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.02 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 氟离子选择电极法 | 0.05 | 台式酸度计 | 手工监测 |
|  | pH值 | 总排放口 | / | 自动监测 | / | / | pH计 | 设备发生故障时开展手工监测，每天不少于4次 |
|  | 流量 | 总排放口 | / | 自动监测 | / | / | 流量计 | / |
|  | 氨氮 | 总排放口 | / | 自动监测 | / | 0.025 | 氨氮在线分析仪 | 设备发生故障时开展手工监测，每天不少于4次 |
|  | 化学需氧量 | 总排放口 | / | 自动监测 | / | 4 | COD在线分析仪 | 设备发生故障时开展手工监测，每天不少于4次 |
|  | 石油类 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 | 0.06 | 红外测油仪 | 手工监测 |
|  | 悬浮物 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | 4 | 分析天平 | 手工监测 |
|  | 总氮 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总磷 | 总排放口 | 1次/月 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 0.01 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总锡 | 总排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法HJ776-2015 | 0.2 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | pH值 | 雨水排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 | / | pH计 | 手工监测 |
|  | 悬浮物 | 雨水排放口 | 1次/天 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | 4 | 分析天平 | 手工监测 |
| 采样和样品保存方法 |  | 按照监测频次和采样技术规范手工采样，低温保存，需要固定剂的及时添加固定剂 |
| 监测质量控制措施 |  | 采样和检测中严格按照技术规范操作 |
| 监测结果公开时限 |  | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，按时公开 |

无组织废气自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 采样方法 | 监测方法 | 检出限 mg/m³ | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 监 测 指 标 （单位mg/m3） | 氯化氢 | 厂界 | 1次/季度 | 连续采样 | HJ 549-2016 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | 0.02 | 离子色谱仪 | 手工监测 |
|  | 硫酸雾 | 厂界 | 1次/季度 | 连续采样 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016 | 0.005 | 离子色谱仪 | 手工监测 |
|  | 铬酸雾 | 厂界 | 1次/季度 | 连续采样 | HJ/T 29-1999 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | 0.0005 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氰化氢 | 厂界 | 1次/季度 | 连续采样 | HJ/T 28-1999 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氮氧化物 | 厂界 | 1次/季度 | 连续采样 | HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.005 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 非甲烷总烃 | 厂区内 | 1次/年 | 非连续采样，至少3个 | 环境空气总烃的测定气相色谱法 HJ604-2017 | 0.04 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | 厂界 | 1次/季度 | 连续采样 | HJ 955-2018 环境空气氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 | 0.5 | 台式酸度计 | 手工监测 |
|  | 臭气浓度 | 厂界 | 1次/季度 | 非连续采样，至少3个 | HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | / | / | 手工监测 |
|  | 挥发性有机物 | 厂界 | 1次/季度 | 非连续采样，至少3个 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 0.07 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
|  | 颗粒物 | 厂界 | 1次/年 | 连续采样 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 0.007 | 分析天平 | 手工监测 |
| 采样和样品保存方法 |  | 要求第三方监测机构严格按照技术规范进行采样和样品保存 |
| 监测质量控制措施 |  | 要求第三方监测机构严格按照技术规范进行监测 |
| 监测结果公开时限 |  | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，按时公开 |

周边环境自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 标准限值 | 监测方法 | 检出限 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声监测指标 | 稳态噪声 | 厂界 | 1次 /季度 | 昼间65dB(A) 夜间55 dB(A) | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | / | 倍频程声级计 | 手工监测 |
| 土壤监测指标（单位:mg/kg） | pH值 | 厂内 | 1次/年 | / | 土壤pH的测定 NY/T1377-2007 | / | 台式酸度计 | 手工监测 |
|  | 总铬 | 厂内 | 1次/年 | / | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 4 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总镍 | 厂内 | 1次/年 | 900 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 3 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总铜 | 厂内 | 1次/年 | 18000 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总锌 | 厂内 | 1次/年 | / | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 1 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总汞 | 厂内 | 1次/年 | 38 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定，GB/T 22105.1-2008 | 0.002 | 原子荧光光度计 | 手工监测 |
|  | 总镉 | 厂内 | 1次/年 | 65 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总铅 | 厂内 | 1次/年 | 800 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | 10 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 砷 | 厂内 | 1次/年 | 60 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 0.01 | 原子荧光光度计 | 手工监测 |
|  | 六价铬 | 厂内 | 1次/年 | 5.7 | 固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014 | 0.5 | 原子吸收分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氰化物 | 厂内 | 1次/年 | / | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ 745-2015 | 0.04 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 四氯化碳 | 厂内 | 1次/年 | 2.8 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0021 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 氯仿 | 厂内 | 1次/年 | 0.9 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0015 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 氯甲烷 | 厂内 | 1次/年 | 37 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱-质谱法HJ 736-2015 | 0.003 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 厂内 | 1次/年 | 9 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0016 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 厂内 | 1次/年 | 5 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0013 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 66 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0008 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 596 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0009 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 54 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0009 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 二氯甲烷 | 厂内 | 1次/年 | 616 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0026 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 厂内 | 1次/年 | 5 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0019 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 厂内 | 1次/年 | 10 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.001 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 厂内 | 1次/年 | 6.8 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.001 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 四氯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 53 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0008 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 厂内 | 1次/年 | 840 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0011 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 厂内 | 1次/年 | 2.8 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0014 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 三氯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 2.8 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0009 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 厂内 | 1次/年 | 0.5 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.001 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 氯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 0.43 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0015 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 苯 | 厂内 | 1次/年 | 4 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0016 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 氯苯 | 厂内 | 1次/年 | 270 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0011 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,2-二氯苯 | 厂内 | 1次/年 | 560 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.001 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 1,4-二氯苯 | 厂内 | 1次/年 | 20 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0012 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 乙苯 | 厂内 | 1次/年 | 28 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0012 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 苯乙烯 | 厂内 | 1次/年 | 1290 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0016 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 甲苯 | 厂内 | 1次/年 | 1200 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.002 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 厂内 | 1次/年 | 570 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0036 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 邻二甲苯 | 厂内 | 1次/年 | 640 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013 | 0.0013 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 硝基苯 | 厂内 | 1次/年 | 76 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.09 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 苯胺 | 厂内 | 1次/年 | 260 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 2-氯酚 | 厂内 | 1次/年 | 2256 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法HJ 703-2014 | 0.04 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
|  | 苯并[a]蒽 | 厂内 | 1次/年 | 15 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 苯并[a]芘 | 厂内 | 1次/年 | 1.5 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 厂内 | 1次/年 | 15 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.2 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 厂内 | 1次/年 | 151 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 䓛 | 厂内 | 1次/年 | 1293 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 二苯并[a, h]蒽 | 厂内 | 1次/年 | 1.5 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 厂内 | 1次/年 | 15 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 0.1 | 气相色谱质谱联用仪 | 手工监测 |
|  | 萘 | 厂内 | 1次/年 | 70 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法HJ 741-2015 | 0.007 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
| 地下水监测指标（单位mg/L） | 色度 | 厂内 | 2次/年 | 25 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （1.1铂钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023 | 5度 | / | 手工监测 |
|  | 嗅和味 | 厂内 | 2次/年 | 无 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （1.1铂钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023 | / | / | 手工监测 |
|  | 浑浊度 | 厂内 | 2次/年 | 10 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （1.1铂钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023 | 0.5NTU | / | 手工监测 |
|  | 肉眼可见物 | 厂内 | 2次/年 | 无 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （1.1铂钴标准比色法）GB/T 5750.4-2023 | / | / | 手工监测 |
|  | pH | 厂内 | 1次/季度 | 5.5~6.5 8.5~9.0 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | pH计 | 手工监测 |
|  | 总硬度 | 厂内 | 2次/年 | 650 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法GB/T 7477-1987 | 2.0 | / | 手工监测 |
|  | 溶解性总固体 | 厂内 | 1次/季度 | 2000 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （8.1称量法） GB/T 5750.4-2023 | 4 | 分析天平 | 手工监测 |
|  | 硫酸盐 | 厂内 | 1次/季度 | 350 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.018 | 离子色谱仪 | 手工监测 |
|  | 氯化物 | 厂内 | 1次/季度 | 350 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.007 | 离子色谱仪 | 手工监测 |
|  | 六价铬 | 厂内 | 1次/季度 | 0.10 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 0.004 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 氰化物 | 厂内 | 1次/季度 | 0.1 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （4.1异烟酸吡唑酮分光光度法）GB/T 5750.5-2023 | 0.002 | 分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总锡 | 厂内 | 2次/年 | / | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.2 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 总铬 | 厂内 | 1次/季度 | / | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.03 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 铁 | 厂内 | 2次/年 | 2.0 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.02 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 锰 | 厂内 | 2次/年 | 1.5 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.004 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 铜 | 厂内 | 1次/季度 | 1.5 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.006 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 锌 | 厂内 | 1次/季度 | 5 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.004 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 铝 | 厂内 | 2次/年 | 0.50 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.07 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 镍 | 厂内 | 1次/季度 | 0.10 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.001 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 银 | 厂内 | 2次/年 | 0.10 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.02 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 挥发性酚类 | 厂内 | 2次/年 | 0.01 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | 0.0003 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 厂内 | 2次/年 | 0.3 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987 | 0.05 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 耗氧量 | 厂内 | 2次/年 | 10 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 （1.1酸性高锰酸钾滴定法 1.2碱性高锰酸钾滴定法） GB/T 5750.7-2023 | 0.05 | 水浴锅 | 手工监测 |
|  | 氨氮 | 厂内 | 1次/季度 | 1.5 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 硫化物 | 厂内 | 2次/年 | 0.1 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法/碘量法）GB/T 5750.5-2023 | 0.005 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 钠 | 厂内 | 2次/年 | 400 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（22.1火焰原子吸收分光光度法 ）GB/T 5750.6-2023 | 0.01 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 总大肠菌群 | 厂内 | 2次/年 | 100 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1多管发酵法）(2.2滤膜法) GB/T 5750.12-2023 | 2MPV/100ml | 恒温培养箱 | 手工监测 |
|  | 菌落总数 | 厂内 | 2次/年 | 1000 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 （2.1多管发酵法）(2.2滤膜法) GB/T 5750.12-2023 | / | 恒温培养箱 | 手工监测 |
|  | 亚硝酸盐 | 厂内 | 2次/年 | 4.8 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1 重氮偶合分光光度法） GB/T 5750.5-2023 | 0.001 | 紫外分光光度计 | 手工监测 |
|  | 硝酸盐 | 厂内 | 2次/年 | 30 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.016 | 离子色谱仪 | 手工监测 |
|  | 氟化物 | 厂内 | 2次/年 | 2.0 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.006 | 离子色谱仪 | 手工监测 |
|  | 碘化物 | 厂内 | 2次/年 | 0.5 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(11.3高浓度碘化物容量法) GB/T 5750.5-2023 | 0.025 | / | 手工监测 |
|  | 汞 | 厂内 | 2次/年 | 0.002 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.00005 | 原子荧光光度计 | 手工监测 |
|  | 砷 | 厂内 | 2次/年 | 0.05 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.0003 | 原子荧光光度计 | 手工监测 |
|  | 硒 | 厂内 | 2次/年 | 0.1 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.0004 | 原子荧光光度计 | 手工监测 |
|  | 镉 | 厂内 | 2次/年 | 0.01 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.005 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 铅 | 厂内 | 1次/季度 | 0.10 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015 | 0.001 | 等离子发射光谱仪 | 手工监测 |
|  | 三氯甲烷 | 厂内 | 2次/年 | 0.3 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.8-2023 | 0.003 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
|  | 四氯化碳 | 厂内 | 2次/年 | 0.05 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（1.2毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.8-2023 | 0.003 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
|  | 苯 | 厂内 | 2次/年 | 0.12 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）（18.4顶空-毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2023 | 0.003 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
|  | 甲苯 | 厂内 | 2次/年 | 1.4 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（18.2溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法）（18.4顶空-毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2023 | 0.003 | 气相色谱仪 | 手工监测 |
| 采样和样品保存方法 | 要求第三方监测机构严格按照技术规范进行采样和样品保存 |
| 监测质量控制措施 | 要求第三方监测机构严格按照技术规范进行监测 |
| 监测结果公开时限 | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，按时公开 |

四、监测点位示意图

企业可根据具体情况自行确定比例，标明工厂方位，四邻，标明办公区域、主要生产车间（场所）及主要设备的位置，标明各种污染治理设施的位置，标明污水排放口及其监测点位的编号及其名称。

# Text boxes

远洋大亚物流

北

瑞源广场

前湾港航服务中心

DW004

含镍废水设施口

DW005

含铬废水设施口

DW006

废水总排口

备注：   为废水监测点位                        为雨水监测点位

为无组织废气监测点位（根据风向调整）         为土壤监测点位

为噪声监测点位                               为地下水监测点位